Способы хранения и обработки большого объема данных с использованием MapReduce и Percona Server

А.Г. Янишевская, М.А. Чурсин

Омский Государственный Технический Университет

Аннотация: Работа с большими данными подразумевает работу с информацией огромного объема и содержания, быстро обновляемой, находящейся в разных источниках. Задачи работы с большими данными требуются для эффективности работы, применяются для создания новых продуктов и повышения конкурентоспособности. В данной статье рассмотрены следующие методы работы с большими объемами данных:

MapReduce - разработка компании Google в области моделей распределенных вычислений. Используется самой компанией для параллельных вычислений над большими наборами данных;

Percona server — сборкой MySQL изначально предназначенной и оптимизированной для работы с большими данными.

Ключевые слова: Большие данные, параллельные вычисления, map, reduce, mapreduce, percona server.

Под большими данными (Big data) в информационных технологиях понимается серия подходов, а также инструментов и методов, обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объемов для получения из них воспринимаемых человеком результатов, эффективных в условиях непрерывного прироста, распределения по многочисленным узлам вычислительной сети. Первые методы работы с большими данными были сформированы в конце 2000-х годов и стали альтернативой традиционным системам управления базами данных и решениями класса Business Intelligence. В данную серию включат, прежде всего, такие средства массово-параллельной обработки неопределенно структурированных данных как решения категории NoSQL, а так же алгоритмы MapReduce и программные каркасы и библиотеки проекта Hadoop.

В качестве основных характеристик при работе с большими данными отмечают “три V”: объём (volume), скорость (Velocity, скорость прироста, скорость обработки и получения результатов), многообразие (Variety, возможность одновременной обработки различных типов данных).

Основными источниками больших данных можно назвать:

- данные измерительных устройств и приборов, поступающие непрерывно;

- потоки данных из социальных сетей;

- данные метеорологических служб;

- данные о местонахождения абонентов сотовой связи.

Благодаря развитию и широкому распространению этих источников ожидается проникновение технологий больших данных, как в научно-исследовательскую сферу,  так и в коммерческий сектор и в сферу государственного управления. Обработка больших объемов данных зачастую становится самой трудной и самой проблемной областью в создании крупных агрегационных сервисов. Это привело к созданию довольно эффективных способов решения проблемы.
Подробнее остановимся на двух наиболее распространенных решениях: модель распределенных вычислений MapReduce и Percona server - сборкой MySQL изначально предназначенной и оптимизированной для работы с большими данными.

MapReduce

MapReduce — модель распределённых вычислений, представленная компанией Google, используется компанией в компьютерных кластерах для параллельных вычислений над очень большими, даже несколько петабайт, наборами данных.

MapReduce — это фреймворк для работы с набором распределенных задач, использующий большое количество компьютеров (называемых «нодами»), образующих структуру кластера.

Работа фреймворка состоит из двух шагов:

- Map-шаг. Происходит предварительная обработка входных данных. Компьютер - главный узел (master node) получает входные данные. Происходит разделение исходного набора данных на части и передача другим компьютерам - рабочим узлам (worker node) для предварительной обработки. Название шаг берет от одноименной функции высшего порядка;

- Reduce-шаг. Шаг заключается в свертке обработанных данных. От рабочих узлов в главный узел поступают отчеты и на их основе формируется результат - решение изначальной задачи.

Преимущество MapReduce заключается в возможности распределенно производить операции предварительной обработки и свертки. Операции предварительной обработки могут производиться параллельно так, как работают независимо друг от друга. Однако, процесс может быть менее эффективным по сравнению с более последовательными алгоритмами, так как целью алгоритма MapReduce является применение его к большим объёмам данных, которые могут обрабатываться большим количеством серверов. Тем не менее, MapReduce может быть использован для сортировки огромного количества данных, и требует лишь несколько часов даже на объемы порядка петебайта данных. Также параллелизм предоставляет возможности восстановления после частичных сбоев: если возникает сбой в рабочем узле, то его работа может быть передана другому рабочему узлу.
Таким образом, хотя фактически семантика отличается от прототипа, в основе фреймворка лежат функции мар и reduce, широко применяемые в функциональном программировании.

Percona server

Percona server — это сборка MySQL от российской команды под руководством Петра Зайцева — эксперта по производительности MySQL, бывшего руководителем группы High Perfomance в MySQL Inc и ведущего блог MySQLPerformanceBlog.com.

Этой сборке по умолчанию включен XtraDB storage engine, который отличается от MySQL+InnoDB plugin. Ключевыми показателями является лучшая производительность/масштабируемость, особенно на современных многоядерных серверах. Также улучшена функциональность — добавлено много полезной для оптимизации статистики. Percona server собирается наверсиях MySQL 5.0 и 5.1. Сервер полностью совместим с таблицами innodb, что означает возможность перехода от innodb к xtradb и обратно без проблем, за исключением случаев, когда используются некоторые харрактерные только для xtradb функции. Хранилище XtraDB основано на InnoDB-plugin и полностью совместимо с ним, однако, отличается более высокой производительностью, благодаря интеграции патчей от компаний Google и Percona, а именно:

- улучшена работа с памятью;

- изменена подсистема ввода/вывода;

- расширены возможности по масштабированию для больших проектов;

- система организации блокировок адаптирована для работы на системах с большим числом CPU;

- реализованы дополнительные возможности для накопления и анализа статистик;

- добавлен ряд новых возможностей: поддержка нескольких потоков чтения и записи, управление пропускной способностью, упреждающая выборка данных (read-ahead), адаптивная установка контрольных точек (adaptive checkpointing).

Литература

- MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters /Jeffrey D.,  Sanjay G. //COMMUNICATIONS OF THE ACM January 2008/Vol. 51, No. 1 13 p.

- Percona // Percona Server 5.6 - Documentation — 2014. — URL: percona.com/software/documentation/5.6/

- Натальченко И.А. Анализ механизмов передачи крупных массивов данных через сеть интернет с помощью технологии веб-сервиса  // Инженерный вестник Дона, 2015, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2008/98.

- Шарапов Р.В. Аппаратные средства хранения больших объёмов данных  // Инженерный вестник Дона, 2015, №2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1371.

- Pete Warden Big Data Glossary. O'Reilly, 2011. 62 p.

- Виктор Майер-Шенбергер, Кеннет Кукьер Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим. Манн, Иванов и Фербер, 2014. 240 с.

- Karan Dabhade Big Data Overview. LAP Lambert Academic Publishing, 2015. 52 p.

- Michael Gage A Stand-Alone Methodology for Data Exploration.  LAP Lambert Academic Publishing, 2013. 116 p.

- John R. Talburt, Yinle Zhou Entity Information Life Cycle for Big Data.  Elsevier / Morgan Kaufmann, 2015. 254 p.

- Чарльз Белл, Мэтс Киндал, Ларс Талманн Обеспечение высокой доступности систем на основе MySQL. БХВ-Петербург, Русская Редакция 2011. 624 с.

References

- MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters. Jeffrey D., Sanjay G. COMMUNICATIONS OF THE ACM January 2008/Vol. 51, No. , 13p.

- Percona. Percona Server 5.6 – Documentation.  2014. URL: percona.com/software/documentation/5.6/

- Natalchenko I.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2008/98.

- Sharapov R.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1371.

- Pete Warden Big Data Glossary. O'Reilly, 2011. 62 p.

- Viktor Mayer-Shenberger, Kennet Bolshie Dannie. Revoluciya, kotoraya izmenit to, kak mi jivem, rabotayem i mislim. [ Big Data: Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think] Mann, Ivanov I (Rus), 2014. 240 p.

- Karan Dabhade Big Data Overview. LAP Lambert Academic Publishing, 2015. 52 p.

- Michael Gage A Stand-Alone Methodology for Data Exploration.  LAP Lambert Academic Publishing, 2013. 116 p.

- John R. Talburt, Yinle Zhou Entity Information Life Cycle for Big Data.  Elsevier.  Morgan Kaufmann, 2015. 254 p.

- Charlz Bell, Mets Kindal, Lars Obespechenie visokoy dostupnosty sistem na osnove MySQL. BHV-Peterburg (Rus), 2011. 624 p.