Математическая модель 
явнополюсного синхронного генератора мини-ТЭЦ

Г.Я. Вагин, Е.Б. Солнцев, А.М. Мамонов, А.А. Петров

Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева

Аннотация: Предложена математическая модель явнополюсного синхронного генератора мини-ТЭЦ, основанная на полных уравнениях Парка-Горева, представленных во взаимной системе относительных единиц. Насыщение машины учитывается с помощью метода частичных характеристик намагничивания, позволяющего наиболее точно оценить изменение параметров схемы замещения генератора при отсутствии полных сведений о магнитных свойствах материалов, применяемых при проектировании и изготовлении машины. Реализация математической модели осуществляется в среде Simulink. Применение модели возможно при расчете установившихся и переходных режимов в распределительных сетях, содержащих явнополюсные синхронные генераторы.

Ключевые слова: явнополюсный синхронный генератор, математическая модель, уравнения Парка-Горева, частичные характеристики намагничивания, переходные процессы.

Актуальным решением проблемы экономии энергоресурсов, повышения надежности электроснабжения и качества электроэнергии является сооружение в непосредственной близости от потребителей мини-ТЭЦ, вырабатывающей электрическую и тепловую энергию [1, 2]. Использование мини-ТЭЦ в системе электроснабжения сопровождается необходимостью проведения трудоемких расчетов, необходимых для оценки ее влияния на параметры режима системы.

Мини-ТЭЦ, скорость вращения роторов первичных двигателей которых не превышает 1500 об/мин, комплектуются явнополюсными синхронными генераторами. Загрузка генераторов станции, работающих на распределительную сеть, может изменяться от минимально допустимой до номинальной, при этом напряжение сети также может меняться под действием различных факторов [3]. Изменение условий эксплуатации генераторов влияет на его параметры, что приводит к необходимости учета многих факторов при моделировании переходных и установившихся режимов работы синхронных явнополюсных генераторов.

Для моделирования синхронных генераторов используется система дифференциальных уравнений Парка-Горева, во взаимной системе относительных единиц имеющая вид (символ «*» опущен) [4]:

|  | (1) |
| --- | --- |

где nd, nq – количество демпферных контуров по соответствующей оси; TJ – инерционная постоянная; s – скольжение ротора генератора относительно синхронно вращающихся осей; Mт – механический момент на валу генератора, создаваемый первичным двигателем; Mэ – электромагнитный момент сопротивления на валу двигателя.

Из выражений приведенной системы (1) можно получить зависимости для потокосцеплений:

|  | (2) |
| --- | --- |

Пренебрегая влиянием насыщения на сопротивления рассеяния контуров машины [5], потокосцепления генератора можно представить:

|  | (3) |
| --- | --- |

где ψδd, ψδq – проекции результирующего потокосцепления воздушного зазора на продольную и поперечную оси соответственно; xσ, xfσ, xdiσ, xqiσ – сопротивления рассеяния соответствующего контура.

В общем случае потокосцепления воздушного зазора можно определить:

|  | (4) |
| --- | --- |

где ηd, ηq – эквивалентные коэффициенты, учитывающие насыщение стали явнополюсной машины вдоль соответствующих осей.

Выразив из системы (3) токи и подставив их в (4), получим зависимости ψδd, ψδq для явнополюсного генератора:

|  | (5) |
| --- | --- |

где Γd, Γq – проводимости по соответствующим осям:

|  | (6) |
| --- | --- |

Учет насыщения позволяет получить более точные значения параметров, характеризующих состояние синхронной машины. Основной проблемой при моделировании синхронного генератора с учетом насыщения является отсутствие информации о магнитных характеристиках применяемых материалов. В [6] проведен анализ кратностей сверхпереходных токов КЗ на выводах генераторов мощностью 0,2 ÷ 13,5 МВт, в предшествующем режиме работавших с номинальной загрузкой. Результаты проведенных расчетов показали высокую однородность параметров синхронных машин отечественного и импортного производства, что позволяет сделать вывод о возможности применения общих характеристик намагничивания при расчете переходных процессов и установившихся режимов.

В условиях отсутствия исчерпывающей информации о магнитных свойствах материалов генератора учет насыщения явнополюсной машины может осуществляться с использованием соответствующих нормальных частичных характеристик намагничивания [5]: магнитопровода статора и зазора Фr = f(Fr); потока рассеяния Фfσ = f(F1f); магнитопровода ротора Ф2 = f(F2), представленных на рис. 1, а.

Построение частичных характеристик намагничивания машины, как и методика проектирования явнополюсных синхронных генераторов, основаны на вычислении средних величин магнитной индукции в магнитопроводах отдельных элементов машины [7]. Зависимости магнитных напряжений элементов машины от соответствующих магнитных потоков можно представить в общем виде:

| F = k(Ф) Ф, | (7) |
| --- | --- |

где k(Ф) – коэффициент, устанавливающий взаимосвязь между Ф и F (рис. 2, а), полученный из соответствующих характеристик намагничивания Ф = f(F) (рис. 1, а).

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 1. – Нормальные характеристики намагничивания синхронной явнополюсной машины: а – частичные кривые намагничивания; б - коэффициенты насыщения машины |

Учет насыщения с использованием частичных характеристик намагничивания позволяет правильно учесть потоки рассеяния обмотки возбуждения синхронного генератора при нагрузке и вычислить значение ее МДС Ffm [5], в относительных единицах равную кратности тока возбуждения холостого хода машины. Во взаимной системе относительных единиц ток возбуждения можно представить [4]:

| . | (8) |
| --- | --- |

где tg α0 – тангенс угла наклона касательной к функции Фm = f(F1r) в точке 0, для нормальной характеристики намагничивания явнополюсной машины: tg α0 = 1,06.

Ввиду линейной зависимости между потокосцеплением воздушного зазора ψδ, равного:

| , | (9) |
| --- | --- |

результирующим потоком взаимоиндукции Фr и эквивалентной ЭДС воздушного зазора машины Er, в относительных единицах справедливо:

|  | (10) |
| --- | --- |

В насыщенной явнополюсной машине поля от различных МДС нельзя считать независимыми [5]. Насыщение машины проявляется в изменении сопротивлений взаимоиндукции генератора в зависимости от величины результирующей ЭДС Er (10) с учетом функций ξ = f(Er) (рис. 1, б) и введении дополнительного падения магнитного напряжения по продольной оси машины за счет токов, протекающих в ее поперечных контурах. Проекция результирующей МДС статора и зазора Frd на продольную ось находится по (7), используя Фrd и зависимость kr = f(Фr) (рис. 2, а):

| Frd = kr(Фrd) Фrd. | (11) |
| --- | --- |
| а) | б) |
| Рис. 2. – Зависимость коэффициентов, учитывающих насыщение явнополюсной машины: а – от величины магнитного потока k = f(Ф); б – от величины падения магнитного напряжения k = f(F) |

С другой стороны, результирующая МДС статора и зазора по продольной оси Frd является суммой МДС, действующих вдоль оси d:

| , | (12) |
| --- | --- |

где F1f – МДС, создаваемая обмоткой возбуждения за вычетом магнитного напряжения ротора; Fadm – МДС продольной реакции якоря, действующая аналогично МДС обмотки возбуждения; Fdm i – МДС i-й демпферной обмотки по продольной оси, действующая аналогично МДС обмотки возбуждения; Fqdm – МДС поперечной реакции якоря, размагничивающая машину по продольной оси, действующая аналогично МДС обмотки возбуждения; Fqdm i – МДС i-й демпферной обмотки по поперечной оси, размагничивающая машину по продольной оси, действующая аналогично МДС обмотки возбуждения:

| ; | (13) |
| --- | --- |
| , i = 1 … nd; | (14) |
| ; | (15) |
| , i = 1 … nq. | (16) |

Коэффициенты насыщения по соответствующим осям ξd, ξq, ξqd определяются исходя из функций, представленных на рис. 1, б, по значению Er (10). Используя найденные значения коэффициентов, определяется выражение для F1f:

| . | (17) |
| --- | --- |

Поток рассеяния обмотки возбуждения Фfσ определяется из зависимости Фfσ = f(F1f), которую можно представить как:

| Фfσ = kfσ F1f, | (18) |
| --- | --- |

где kfσ – коэффициент взаимосвязи между F1f и Фfσ (рис. 2, б).

Общий поток Ф2, проходящий через обмотку возбуждения, представляет собой сумму:

| Ф2 = Фfσ + Фrd. | (19) |
| --- | --- |

Из характеристики намагничивания магнитопровода ротора Ф2 = f(F2), его магнитное напряжение:

| F2 = k2(Ф2) Ф2, | (20) |
| --- | --- |

где k2(Ф2) – коэффициент взаимосвязи между Ф2 и F2 (рис. 2, а)

Общая МДС обмотки возбуждения определяется как:

| Ffm = F2 + F1f. | (21) |
| --- | --- |

Совместная запись уравнений (8) – (21) позволит получить выражения для проекций потокосцепления ψδ на соответствующие оси:

- для продольной оси ψδd:

| , | (22) |
| --- | --- |

где

| ; | (23) |
| --- | --- |

- для поперечной оси ψδq:

| . | (24) |
| --- | --- |

Сопоставляя полученные выражения с (4), получим выражения для эквивалентных коэффициентов, учитывающих насыщение явнополюсного генератора:

|  | (25) |
| --- | --- |

Simulink-модель блока насыщения машины (SaturationBlock), реализующая равенства (25) приведена на рис. 3. Математическая модель синхронного явнополюсного генератора, реализованная в операционной среде Simulink [8] в соответствии с выражениями (1) – (6), приведена на рис. 4. Блоки SystemToMachine и MachineToSystem переопределяют векторы напряжения и тока из синхронно вращающейся системы координат в жестко связанную с ротором генератора систему координат и обратно [4, 9].

Моделирование переходных процессов осуществлялось на примере предварительно нагруженного синхронного явнополюсного генератора СГСБ 900К-12В2 при резком изменении статической автономной нагрузки. Параметры генератора:

- Pном = 1 МВт, cos φном = 0,8; Uном = 6,3 кВ;

- xad = 1,959; xaq = 1,113; xσ = 0,162; Rs = 0,0115; xfσ = 0,274; Rf = 0,002; xd1σ = 0,184; Rd1 = 0,054; xq1σ = 0,138; Rq1 = 0,045.

Для исключения влияния устройств регулирования на характер переходного процесса [10, 11], на входы Uf и Mt генератора, подаются постоянные сигналы, соответствующие загрузке машины в исходном состоянии при номинальном напряжении на его зажимах и нулевом скольжении ротора относительно синхронной скорости вращения. Параметры нагрузки и результаты моделирования даны в относительных единицах при номинальных условиях генератора (табл. 1).

Результаты моделирование переходных режимов с использованием разработанной модели (рис. 5) соответствуют реальным представлениям о протекании процессов в явнополюсной синхронной машине.

Таблица 1

Параметры автономной нагрузки при моделировании переходных процессов

| № расчета | Исходное состояние | Конечное состояние |
| --- | --- | --- |
|  | R, о.е. | X, о.е. | Z, о.е. | cos φ | R, о.е. | X, о.е. | Z, о.е. | cos φ |
| 1 | 0,8 | 0,6 | 1 | 0,8 | 2,286 | 1,714 | 2,857 | 0,8 |
| 2 | 2,286 | 1,714 | 2,857 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1 | 0,8 |
| 3 | 0,8 | 0,6 | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | 2,286 | 1,714 | 2,857 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | — |

Рис. 3. – Математическая модель блока насыщения SaturationBlock синхронного явнополюсного генератора

| Рис. 4. – Структурная схема математической модели синхронного явнополюсного генератора |
| --- |
| а) | б) |
| в) | г) |
| Рис. 5. – Результаты моделирования переходных процессов в соответствии с табл. 1: а - расчет №1; б – расчет №2; в – расчет №3; г – расчет №4 |

Выводы. Разработана математическая модель синхронного явнополюсного генератора, базирующаяся на дифференциальных уравнениях Парка-Горева, учитывающая с помощью метода частичных характеристик намагничивания насыщение машины. Это позволяет повысить точность расчетов переходных и установившихся режимов в электрической сети за счет учета изменения потока рассеяния обмотки возбуждения машины при нагрузке.

Представленную математическую модель предлагается использовать при расчетах установившихся и переходных режимов, расчетах устойчивости, настройках регуляторов напряжения и скорости вращения первичных двигателей, а также системы противоаварийной автоматики мини-ТЭЦ на базе явнополюсных синхронных генераторов.

Литература

- Вагин Г.Я., Лоскутов А.Б., Солнцев Е.Б., Воеводин А.Г., Соснина Е.Н., Мамонов А.М., Петров А.А. Концепция применения и основные технические решения типового ряда мини-ТЭЦ // Промышленная энергетика. 2010. №7. С. 2-6.

- Ackermann T., Knyazkin V. Interaction between Distributed Generation and the Distribution Network: Operation Aspects // Transmission and Distribution Conference and Exhibition 2002: Asia Pacific. IEEE/PES, Vol. 2, 2002. pp. 1357-1362.

- Шаров Ю.В., Карташев И.И., Тульский В.Н., Шамонов Р.Г., Воробьев А.Ю. Управление качеством электроэнергии. М.: ИД МЭИ, 2006. 320 с.

- Груздев И.А., Кадомская К.П., Кучумов Л.А., Лугинский Я.Н., Портной М.Г., Соколов Н.И. Применение аналоговых вычислительных машин в энергетических системах. Методы исследования переходных процессов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Энергия, 1970. 400 с.

- Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины: учебник для вузов. В двух томах. Том 2. М.: Издательский дом МЭИ, 2006. 532 с.

- Самойленко В.О., Коркунова О.Л., Паздерин А.В., Новиков Н.Н. Особенности отключения токов коротких замыканий генераторов малой мощности // Релейщик. 2014. №4 (20). С. 26-31.

- Копылов И.П., Клоков Б.К., Морозкин В.П., Токарев Б.Ф. Проектирование электрических машин. 3-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 2002. 757 с.

- Черных И.В. SIMULINK: среда создания инженерных приложений. М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. 496 c.

- Núñez-Hernández I., Breedveld P., Weustink P., Gonzalez-A G. Phasor Analysis of a Synchronous Generator: A Bond Graph Approach // International Journal of Electrical, Computer, Electronics and Communication Engineering, Vol. 8, №7, 2014. pp. 1059 - 1065.

- Медведев М.Ю., Шевченко В.А. Оценка возмущений в процессе автоматического регулирования синхронного генератора // «Инженерный вестник Дона», 2013, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/1930.

- Хватов О.С., Дарьенков А.Б., Поляков И.С. Математическое описание алгоритма управления топливоподачей дизель-генераторной электростанции переменной скорости вращения // «Инженерный вестник Дона», 2013, №3. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1869.

References

- Vagin G.Ya., Loskutov A.B., Solntsev E.B., Voevodin A.G., Sosnina E.N., Mamonov A.M., Petrov A.A. Promyshlennaya energetika. 2010. №7. pp. 2-6.

- Ackermann T., Knyazkin V. Interaction between Distributed Generation and the Distribution Network: Operation Aspects. Transmission and Distribution Conference and Exhibition 2002: Asia Pacific. IEEE/PES, Vol. 2, 2002. pp. 1357-1362.

- Sharov Yu.V., Kartashev I.I., Tul'skiy V.N., Shamonov R.G., Vorob'ev A.Yu. Upravlenie kachestvom elektroenergii [Electrical energy quality management]. M.: ID MEI, 2006. 320 p.

- Gruzdev I.A., Kadomskaya K.P., Kuchumov L.A., Luginskiy Ya.N., Portnoy M.G., Sokolov N.I. Primenenie analogovykh vychislitel'nykh mashin v energeticheskikh sistemakh. Metody issledovaniya perekhodnykh protsessov [The use of analog computers in power systems. Research of electrical transients]. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Energiya, 1970. 400 p.

- Ivanov-Smolenskiy A.V. Elektricheskie mashiny: uchebnik dlya vuzov [Electrical machines]. V dvukh tomakh. Tom 2. M.: Izdatel'skiy dom MEI, 2006. 532 p.

- Samoylenko V.O., Korkunova O.L., Pazderin A.V., Novikov N.N. Releyshchik. 2014. №4 (20). pp. 26-31.

- Kopylov I.P., Klokov B.K., Morozkin V.P., Tokarev B.F. Proektirovanie elektricheskikh mashin [Design of electrical machines]. 3-e izd., ispr. i dop. M.: Vysshaya shkola, 2002. 757 p.

- Chernykh I.V. SIMULINK: sreda sozdaniya inzhenernykh prilozheniy [SIMULINK: the authoring environment for engineering applications]. M.: DIALOG-MIFI, 2003. 496 p.

- Núñez-Hernández I., Breedveld P., Weustink P., Gonzalez-A G. Phasor Analysis of a Synchronous Generator: A Bond Graph Approach. International Journal of Electrical, Computer, Electronics and Communication Engineering, Vol. 8, №7, 2014. pp. 1059-1065.

- Medvedev M.Yu., Shevchenko V.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/1930.

- Khvatov O.S., Dar'enkov A.B., Polyakov I.S. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №3. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1869.