Чукарин А.Н., Богуславский И.В.

Экспериментальные исследования коэффициентов потерь колебательной энергии полых заготовок

Результаты теоретических исследований показали, что снижение шума может быть достигнуто за счет подбора коэффициентов потерь лонжерона и устройства опоры, располагаемой между кронштейнами. Цель экспериментов, результаты которых изложены ниже, заключалась в определении коэффициента потерь полого лонжерона, внутренняя поверхность которого демпфировалась различными способами: заполнялась мешками с песком, специальным резиновым рукавом, в который подавалось масло от гидростанции (давление рассчитывалось исходя из жесткости лонжерона) и от пневмосети, резиновыми шариками. Условия эксперимента соответствовали реальной установке лонжерона на станке и условиям крепления (рис. 1).

Рис. 1. Схема комплекса для определения коэффициентов потерь:

1 – анализатор; 2 – самописец; 3 и 5 – усилители; 4 – генератор; 6 – лонжерон; 
7 – стойки; 8 – вибродатчик; 9 – электромагнит; 10 – стол станка

Условно комплекс можно разделить на аппаратную и программную часть. Аппаратная часть делится, в свою очередь, на две части – возбуждение вибраций в исследуемом изделии и снятие и обработка сигналов виброакустической эмиссии.

Эксперимент заключается в следующем. С генератора звуковой частоты синусоидальный сигнал подавался на усилитель мощности, а затем на специальный электромагнит, который возбуждает исследуемый объект на вынужденных и собственных частотах. Собственные частоты контролировались на анализаторе, работающем в режиме осциллографа. Необходимость создания синусоидальных колебаний объясняется требованиями применяемых методов исследования.

Аппроксимация функций методом наименьших квадратов

Эта часть комплекса создана на базе IBM PC и платы многоканального АЦП L305. На объекте исследования для регистрации ВАЭ были использованы пьезоакселерометры типа ДН-4-М1 для измерения виброускорения в 3-х взаимоперпендикулярных направлениях. Датчик имеет следующие характеристики: коэффициент преобразования ускорения в напряжение КП = 1,0 мВс2/м; частота поперечного резонанса fП = 14 кГц; частота установочного резонанса fY = 43 кГц.

Для усиления и согласования датчиков с АЦП применяли 4-х канальный виброусилитель I 1002 (RTF), имеющий широкий частотный диапазон и большой выбор коэффициентов усиления как по напряжению, так и по заряду. Исходя из условий аналого-цифрового преобразования сигнал, поступающий с вибродатчиков, помимо предварительного усиления, должен подвергаться фильтрации типа Antialising filtration с предотвращением явления подмены частот для высокочастотной информации. Обратный сигнал подается на нормирующие усилители, с целью подготовки его преобразования в цифровую форму с помощью АЦП L305.

Преобразование аналогового сигнала в цифровой и ввод его в ПЭВМ осуществляется с помощью АЦП L305. Плата L305 представляет собой устройство, функционирующее в составе ПЭВМ IBM PC и имеющее в своем составе ЦАП, многоканальный АЦП, а также порты для ввода и вывода цифровой информации. После АЦП сигнал в оцифрованном виде поступает на ПЭВМ. Оцифрованный сигнал проходит предварительную обработку, заключающуюся в его центрировании для устранения погрешности нуля измерительного тракта и цифровой фильтрации с целью компенсации АЧХ датчика. После этого сигнал подвергается "взвешиванию" с помощью функции Наттола для подавления эффектов, обусловленных наличием боковых лепестков в спектральных оценках вследствие конечности объема выборки. Сигнал, прошедший обработку, преобразуется в частотную область с использованием алгоритмов быстрого преобразования Фурье.

Такая обработка сигнала может осуществляться с помощью прикладных математических пакетов (например, Mathcad) либо с помощью оригинального пакета прикладных программ, разработанных на кафедре "АПП" ДГТУ.

Коэффициенты потерь определяются по формуле:

,

где n – количество колебаний на измеренном расстоянии; А1 и Ап – амплитуда первого и последнего колебаний на измерительном расстоянии.

Испытаниям подвергались лонжероны из стали и алюминиевого сплава. Для возбуждения колебаний лонжеронов из алюминиевых сплавов на них крепились стальные пластины, масса которых составляет менее 1% от массы лонжерона.

Результаты экспериментальных исследований частотно-зависимых коэффициентов потерь колебательной энергии и полученные на их основе регрессионные зависимости представлены ниже.

а)							б)

в)							 г)

Рис. 2. Значения коэффициентов потерь колебательной энергии заготовок из алюминиевых сплавов замкнутого профиля при различной толщине стенки:

а – 2 мм; б – 4 мм; в – 6 мм; г – 10 мм

а)							б)

в)							 г)

Рис. 3. Значения коэффициентов потерь колебательной энергии стальных заготовок замкнутого профиля при различной толщине стенки:

а – 2 мм; б – 4 мм; в – 6 мм; г – 10 мм

Для обработки результатов эксперимента использовались средства прикладного математического пакета Mathcad, где было реализовано применение метода наименьших квадратов со следующим шаблоном аппроксимирующей функции:

.

На основе математической обработки результатов эксперимента были построены графики функций, рассчитаны коэффициенты аппроксимации и получены регрессионные зависимости коэффициентов потерь колебательной энергии, представленные в табл. 1, для полых заготовок из стали и алюминиевых сплавов.

Таблица 1.

Коэффициенты аппроксимации регрессионных зависимостей коэффициентов потерь колебательной энергии

| Толщина, мм | Коэффициент |
| --- | --- |
|  | a | b | c | d | g | k | h |
| Алюминиевые сплавы |
| 2 | 0,0113 | 0,0543 | 4,8248 | 0,0066 | 0,0593 | 12,0913 | 0,0041 |
| 4 | 0,0133 | 0,0315 | 4,1082 | 0,0074 | 0,0457 | 12,5741 | 0,0016 |
| 6 | 0,0140 | 0,0347 | 3,8746 | 0,0089 | 0,0396 | 12,2500 | 0,0001 |
| 10 | 0,0141 | 0,0273 | 3,9337 | 0,0064 | 0,0662 | 12,2093 | 0,0003 |
| Сталь |
| 2 | 0,0059 | 0,0223 | 4,7371 | 0,0030 | 0,1026 | 12,9274 | 0 |
| 4 | 0,0058 | 0,0313 | 4,5602 | 0,0039 | 0,0558 | 13,0139 | 0 |
| 6 | 0,0037 | 0,0257 | 4,0755 | 0,0001 | 0,0933 | 12,5165 | 0,0008 |
| 10 | 0,0034 | 0,0416 | 4,5673 | 0,0020 | 0,0680 | 12,1624 | 0,0007 |

Сравнение теоретических и экспериментальных данных показало высокую сходимость значений во всем нормируемом диапазоне частот, что является главным критерием возможности использовать полученные регрессионные зависимости для инженерных расчетов виброакустических характеристик подобных заготовок.

Результаты исследований лонжеронов с различными способами вибропоглощения представлены на рис. 4 и 5. Полученные на основе эксперимента зависимости коэффициентов потерь колебательной энергии для различных способов демпфирования обрабатывались вышеуказанным методом. Регрессионные зависимости приведены в табл. 2.

Таблица 2.

Регрессионные зависимости коэффициентов потерь колебательной энергии лонжеронов с различными способами демпфирования

| Материал лонжерона | Способ демпфирования внутренней поверхности | Регрессионная зависимость |
| --- | --- | --- |
| Алюминиевый сплав | Сыпучий поглотитель |  |
|  | Рукав, заполненный маслом |  |
| Сталь | Сыпучий поглотитель |  |
|  | Рукав, заполненный маслом |  |

Результаты экспериментальных исследований подтвердили правильность теоретических выводов о закономерностях формирования шумообразования при фрезеровании длинномерных изделий, и полученные регрессионные зависимости коэффициентов потерь позволяют не только уточнить расчеты уровней шума, но и выбрать рациональный способ снижения шума в самом источнике.

# Text boxes

>

>

Hz

mV

G

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

Рис. 4. Коэффициенты потерь колебательной энергии лонжерона из алюминиевого сплава: 1 – заполнение песком; 2 – заполнение специальным резиновым рукавом с жидкой средой; 3 – заполнение специальным резиновым рукавом с подачей воздуха от пневмосети; 4 – заполнение резиновыми шариками

Рис. 5. Коэффициенты потерь колебательной энергии стального лонжерона: 1 – заполнение песком; 2 – заполнение специальным резиновым рукавом с жидкой средой; 3 – заполнение специальным резиновым рукавом с подачей воздуха от пневмосети; 4 – заполнение резиновыми шариками

Рис. 4. Коэффициенты потерь колебательной энергии лонжерона из алюминиевого сплава: 1 – заполнение песком; 2 – заполнение специальным резиновым рукавом с жидкой средой; 3 – заполнение специальным резиновым рукавом с подачей воздуха от пневмосети; 4 – заполнение резиновыми шариками

Рис. 4. Коэффициенты потерь колебательной энергии лонжерона из алюминиевого сплава: 1 – заполнение песком; 2 – заполнение специальным резиновым рукавом с жидкой средой; 3 – заполнение специальным резиновым рукавом с подачей воздуха от пневмосети; 4 – заполнение резиновыми шариками

Рис. 4. Коэффициенты потерь колебательной энергии лонжерона из алюминиевого сплава: 1 – заполнение песком; 2 – заполнение специальным резиновым рукавом с жидкой средой; 3 – заполнение специальным резиновым рукавом с подачей воздуха от пневмосети; 4 – заполнение резиновыми шариками